wfc W 4 (ĄA. m/\

Poznań, 2021-05-11

Prowadzący instalacje: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Prowadzący instalacje: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

r

1 3 -05- 2021

L. dz. .Afe	Ilość zał

L. dz. .Afe	Ilość zał

Ilość zał

Ilość zał

Podpis

Podpis

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o. ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3015

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

62-305 Sokolniki, dz. nr 298/5, obręb Sokolniki, gm. Kołaczkowo, pow. wrzesiński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Z poważaniem,

Załączniki:

1.	Formularz przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.

2.	Sprawozdanie z pomiarów pół elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.

3.	Notarialne potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację.

4.	Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Ssd Rejonowy dla m sr. Warszawy KRS 000021720/ REGON 015808609 NIP 951 21-20 077 Kapitał zakładowy 48 856.500,00 PLN

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1.	Nazwa	i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni

Wydział Środowiska i Rolnictwa 62-300 Września

ul. Chopina 10

2.	Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

WRZ3015 (zgłoszenie nr 4)

3.	Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje sie instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Kołaczkowo 5.4.30.58.30.01.2 (TERYT: 3030012) (KTS: 10023015830012)

4.	Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5.	Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

62-305 Sokolniki, dz. nr 298/5, obręb Sokolniki, gm. Kołaczkowo, pow. wrzesiński

6.	Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7.	Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8.	Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_L: 6179W Antena Sektorowa 12_GNT: 8934W Antena Sektorowa 13_V: 3447W Antena Sektorowa 21 _L: 6179W Antena Sektorowa 22_GNT: 8934W Antena Sektorowa 23_V: 3447W Antena Sektorowa 31 _L: 6179W Antena Sektorowa 32_GNT: 8934W Antena Sektorowa 33_V: 3447W Radiolinia RL1: 6166W Radiolinia RL2: 5248W

Radiolinia RL3: 5248W

10.	Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11.	Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12.	Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_L: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 12_GNT: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 13_V: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 21 _L: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 22_GNT: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 23_V: (17°42'57.4nE,52016'13.7"N) Antena Sektorowa 31_L: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 32_GNT: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Antena Sektorowa 33_V: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N) Radiolinia RL1: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N)

Radiolinia RL2: (17°42'57.4"E,52°16'13.7"N)

Radiolinia RL3: (17°42'57.4"E,52016'13.7"N)

| LP2. | Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz, 18GHz,23GHz |
| --- | --- |
| LP 3. | Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_L: 57,00m Antena Sektorowa 12_GNT: 57,00m Antena Sektorowa 13_V: 57,00m Antena Sektorowa 21 _L: 57,00m Antena Sektorowa 22_GNT: 57,00m Antena Sektorowa 23_V: 57,00m Antena Sektorowa 31 _L: 57,00m Antena Sektorowa 32_GNT: 57,00m Antena Sektorowa 33_V: 57,00m Radiolinia RL1: 53,90m Radiolinia RL2: 55,00m Radiolinia RL3: 55,00m |
| LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_L: 6179W Antena Sektorowa 12_GNT: 8934W Antena Sektorowa 13_V: 3447W Antena Sektorowa 21 _L: 6179 W Antena Sektorowa 22_GNT: 8934W Antena Sektorowa 23_V: 3447W Antena Sektorowa 31 _L: 6179 W Antena Sektorowa 32_GNT: 8934W Antena Sektorowa 33_V: 3447W Radiolinia RL1: 6166W Radiolinia RL2: 5248W Radiolinia RL3: 5248W |
| LP 5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11 _L: azymut 105°, pochylenie 0-10° (1800MHz) Antena Sektorowa 12_GNT: azymut 105°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-8° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_V: azymut 105°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 21 _L: azymut 210°, pochylenie 0-10° (1800MHz) Antena Sektorowa 22_GNT: azymut 210°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-8° (2100MHz) Antena Sektorowa 23_V: azymut 210°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 31 _L: azymut 300°, pochylenie 0-10° (1800MHz) Antena Sektorowa 32_GNT: azymut 300°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-8° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_ V: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz) Radiolinia RL1: azymut 56° Radiolinia RL2: azymut 83° Radiolinia RL3: azymut 304° |
| LP 6. | Dla anteny Antena Sektorowa 11_L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_GNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21 _L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_GNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31 L miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we |

|  | wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. |
| --- | --- |
| LP7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2021-05-11 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis: |
| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |
| Data zarejestrowania zgłoszenia | Numer zgłoszenia |

SOIDI

PCA

Polskie Centrum Aksedytacji

PCA

Polskie Centrum Aksedytacji

SOLD! n.c. Roheri Kłosek. Los/.ck Duda ul. Bicżanowska 22 30-812 Kraków AB 1571

Sprawozdanie nr 123/2021 /OS/04

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:	WRZ3015

(dane uzyskane od klienta)	62-305 Sokolniki, dz. nr 298/5, obręb

Sokolniki, gmina Kołaczkowo pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie

Współrzędne geograficzne:	52°16'13.70"N,	17°42'57.40"E

Data wykonania badania:	30.04.2021	r.

Data wydania sprawozdania:	04.05.2021	r.

Klient:	P4	Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. F02/KJ-7.8	wydanie	4	z	13.04.2021	r.	Strona	1	/	9

1.	Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

•	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

•	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia	2019r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)

•	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2.	Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela Nr 1

| Miernik | Sondy | Zakres częstotliwościowy | Zakres pomiarowy | Świadectwo wzorcowania | Ważne do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narda NBM - 550 Nr E-0201 | EF0392 nr G-0073 | 0,1 -3 400MHz | 1,0-972 V/m | LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021 | 17.02.2025r. |
| Narda NBM - 550 NrE-0201 | EF6092 nr C-0088 | 80-90 000MHz | 1,0-351 V/m | LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021 | 17.02.2025r. |

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów - źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

•	Kompas (busola [UP/29/Sw]

•	Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703 nr S/N:9614083

(Świadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

•	Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Świadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)

•	Odbiornik GPS HUAWEI P20

3.	Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4.	Opis badania:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

5.	Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 - Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych Tabela Nr 2a - Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

| Lp. |  | Antena |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość pracy [GHz] | Moc wyjściowa [dBm] | Typ/Producent | Średnica anteny | Azymut | Wysokość zainstalowania [m] |
| 1 | 23 | 28 | A23D06 | 0,6 | 56 | 53,9 |
| 2 | 18 | 28.5 | VHLPX2-18 | 0,6 | 83 | 55,0 |
| 3 | 18 | 28,5 | VHLPX2-18 | 0,6 | 304 | 55,0 |

Tabela Nr 2a

| Parametry systemów nadawczo-odbiorczych |
| --- |
| Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa |
| Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24 |
| Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne |
| Lp. | Antena Producent / Typ | Azymut [°] | Wysokość zawieszenia [m] n.p.t. | Pasmo [Mhz] | Zakres tilt min-max ["] | EIRP dla anteny [W] |
| 1 | Huawei ADU451807 | 105 | 57 | 900 | 0-10 | 8934 |
|  |  |  |  | 2100 | 0-8 |  |
| 2 | Huawei ADU4518R12 | 105 | 57 | 800 | 0 - 10 | 3447 |
| 3 | Huawei A19451811 | 105 | 57 | 1800 | 0 - 10 | 6179 |
| 4 | Huawei ADU451807 | 210 | 57 | 900 | 0-10 | 8934 |
|  |  |  |  | 2100 | 0-8 |  |
| 5 | Huawei ADU4518R12 | 210 | 57 | 800 | 0-10 | 3447 |
| 6 | Huawei A19451811 | 210 | 57 | 1800 | 0-10 | 6179 |
| 7 | Huawei ADU451807 | 300 | 57 | 900 | 0-10 | 8934 |
|  |  |  |  | 2100 | 0-8 |  |
| 8 | Huawei ADU4518R12 | 300 | 57 | 800 | 0 - 10 | 3447 |
| 9 | Huawei A19451811 | 300 | 57 | 1800 | 0 - 10 | 6179 |

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,47 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole - EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m2, co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m - tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

6.	Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badania:

Temperatura powietrza....:	9-r10°C

Wilgotność względna	:	58-^59%

Opady atmosferyczne	:	brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 3

| Nr pionu/ punktu | Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne | Wynik badania pola-E*} | Wartość obliczona pola-M | Wskaźnik poziomu emisji WMe | Wskaźnik poziomu emisji WMh | Wysokość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [V/m] | [A/m] |  |  | [m] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.5"N 17°42'59.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 2 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'15.0"N 17°43'00.5"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 3 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'15.5”N 17°43'02.0”E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 4 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.0"N 17°42'59.5"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 5 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.0"N 17°43'01.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 6 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.0"N 17°43'03.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 7 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'13.5"N 17°42'59.5"E | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 8 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'13.5"N 17°43’00.5"E | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 9 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'11.0"N 17°43'07.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 10 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej - 380m od obiektu na azymucie 105° | 52°16'10.0"N 17°43'16.5"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 11 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej - 570m od obiektu na azymucie 105° | 52 °16'08.0”N 17°43'26.0"E | 1,8 | 0,005 | 0.07 | 0,06 | 2,0 |
| 12 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'13.0"N 17°42'57.0"E | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 13 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'12.5"N | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 14 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'08.5"N 17°42'53.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 15 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej - 380m od obiektu na azymucie 210° | 52°16’03.0"N 17°42'48.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 16 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej - 570m od obiektu na azymucie 210° | 52 °15'57.5"N 17°42'43.0"E | 2,1 | 0,006 | 0,08 | 0,07 | 2,0 |
| 17 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.5"N 17°42'56.5"E | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 18 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.5"N 17°42'55.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 19 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowei | 52°16'17.0"N 17°42'49.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększona o rozszerzona niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2 |

Objaśnienia:

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 3 C.D.

| Nr pionu/ punktu | Lokalizacja pionu/ punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne | Wynik badania pola-E’) | Wartość obliczona pola-M | Wskaźnik poziomu emisji WMe | Wskaźnik poziomu emisji WMh | Wysokość pomiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [V/m] | [A/m] |  |  | [m] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'20.0"N 17°42'40.5"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 21 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej - 570m od obiektu na azymucie 300° | 52°16'23.0"N 17°42'31.5"E | 2,0 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | 2,0 |
| 22 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'14.5"N 17°42’56.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 23 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'15.0"N 17°42'54.5"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| 24 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 52°16'15.5"N 17°42'53.0"E | 1,8 | 0,005 | 0,07 | 0,06 | 2,0 |
| } Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2 |

Objaśnienia:

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecności instalacji urządzeń obcych operatorów.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

7.	Podsumowanie wyników pomiarów

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WMEi WMh wynoszą odpowiednio:

Tabela Nr 4

| Zakres częstotliwości | Natężenie pola - E | Natężenie pola - H |
| --- | --- | --- |
| 10 MHz-300 GHz | 28 V/m | 0,073 A/m |

W wyniku przeprowadzonych pomiarów potwierdzono, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela Nr 5

| Badania wykonał: | Sprawozdanie sporządził: | Sprawdził/Autoryzował: |
| --- | --- | --- |

KONIEC SPRAWOZDANIA