Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-05-12

Dane nadawcy

NetWorkS! Sp. z o.o,

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI {62-300 WRZEŚNIA (MIASTO), WOJ. WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

70748-art.152 POŚ MS

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO zlokalizowanej w miejscowości KOŁACZKOWO, ul. WRZESIŃSKA 38a

Załączniki:

1.	 70748 Informaraa-sia.nrtf

2.	 70748 3328 2023 OS-sig-sig.pdf 3- opiata skarbowa.pdf

4.	 TMPL pełnomocnictwo  .pdf

5.	 TMPL  .pdf

Dokument zostat podpisany, aoy go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zfożenia podpisu- 2023-05-12T15:18:36.315+02:00	'	'

Podpis elektroniczny

Poznań, dn. 2023-05-12

| STAROSTWO POWIAT | rowE |
| --- | --- |
| WE WRZEŚNSf |  |
| r \ |  |
| U -05* 2023 |  |
| L. <lz. |
| Podpis 1 |  |

T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa

Pełnomocnik:   Pełnomocnictwo numer: 113/03/23 z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa tel. 538130144

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10 62-300 Września

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt Ic ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO zlokalizowanej w miejscowości KOŁACZKOWO, ul. WRZESIŃSKA 38a. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji21:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| --- | --- |
| 1. | 8374 |
| 2. | 8374 |
| 3. | 8374 |
| 4. | 6472 |

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

| \ Lp. | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. \ | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
| 1. | 17°37'34.3M 52°12'57.7" | 800/900 | 43.3 | 8374 | 40 | 4.5/4 |
| 2. | 17°37'34.3M 52°12'57.6" | 800/900 | 43.3 | 8374 | 160 | 4.5/4 |
| 3. | 17°37'34.1" 52°12'57.7" | 800/900 | 43.3 | 8374 | 290 | 4.5/4 |
| 4. | 17°37'34.3" 52°12'57.6" | 23000 | 41.3 | 6472 | 152* | nd. |

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji me powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1.	 Pełnomocnictwo

2.	 Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

3.	 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1.	 a/a

2.	 adresat

pr/i

Polskie Centrum Akredytacji

AB 419

IMetWorkS;

Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa e-mail: Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANIE 3328/2023/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numeri nazwa: 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO

Adres: KOŁACZKOWO, WRZESIŃSKA 38a,Powiat wrzesiński, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-05-04

Sprawozdanie z badań bez pisemne] zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1.	 Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2.	 Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3.	 Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4.	 Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości KOŁACZKOWO, WRZESIŃSKA 38a.

5.	 Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól ete kto magnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U, 2022 poz. 2630).

6.	 Pomiary zostały wykonane przez:

7.	 Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1.	 Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2.	 Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3.	Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcą:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | kierunkowa |
| --- | --- |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | 24 |
| Warunki pracy | znamionowe |
| Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°3 | kąt pochylenia* [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowe (EIRP) [W] |
| 1 | 800/900 | ADU451723 Huawei | 1 | 40 | 4,5/4 | 43.3 | 8374 |
| 2 | 800/900 | ADU451723 Huawei | 1 | 160 | 4,5/4 | 43.3 | 8374 |
| 3 | 800/900 | ADU451723 Huawei | 1 | 290 | 4.5/4 | 43.3 | 8374 |

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

| Charakterystyka promieniowania | kierunkowa |
| --- | --- |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | 24 |
| Warunki pracy | znamionowe |
| Rodzaj wytwarzanego pola | stacjonarne |
| Lp. | Unia radiowa | Antena |
|  | Typ/ Producent | Częstotliwość pracy [GHz] | Równoważna moc promieniowana izotropowe (EIRP) [W] | Typ/ producent | Średnica anteny [m] | Azymut Dl | Wysokość zainstalowania n.p.t (m] |
| 1. | RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei | 23 | 5472 | A23D06 Huawei | 0.6 | 152 | 41.3 |

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów,

8.	Opis pomiarów

8.1.	Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. Ib ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości,

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dhiu wykonywania pomiarów,

zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarzę pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8,2.	Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data | Godzina |  | Warunki środowiskowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [rrrr-mm- dd] | [hh;mm-hh:mm] | Temperatura [°C] | Wilgotność względna [%] |
| 2023-05-04 | 07:15-08:25 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
|  |  | 8,0 | 10.2 | 62.0 | 60.1 |

elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3.	 Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów	sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4,	 Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-04 | Narda Safety Test Solution | Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550 ' | F-0212 | S-04 | Narda Safety Test Solution | Sonda EF6092 | A-0057 |

PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| Oznaczenie: | TH-14 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03),

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Leica | Dalmierz Leica Disto X310 | 843810238 | 1146.7-M11-4180- 396/15 | 8 kwietnia 2015 |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laDoratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

| Oznaczenie | Producent | Model | Numer fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |
| G-08 | Stonex | S5 | S500321600082 |

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9.	Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru Im] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [y/m]1'5 | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru4 E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMf/* | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 40° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52°12'58.0" 17“37'34.3" |
| 2 | GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 40° | 2.0 | 1.4 | 2.1 | 0.08 | 52°12'58.7" 17“37'35.4" |
| 3 | GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 40° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52“12'59.4" 17“37'36.8" |
| 4 | PKP w odległości 37m od anteny sektorowej az, 40° | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52°12!57.6” 17°37'36.1" |
| 5 | GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 152° | 2,0 | 1.2 | 1.8 | 0.07 | 52“12'56.5" 17“37'35.4" |
| 6 | GKP w odległość: 41m od anteny sektorowej az, 160° | 2,0 | 1.1 | 1.7 | 0.06 | 52°12'56.5" 17“37'35.0" |
| 7 | GKP w odległości lim od anteny sektorowej az. 160° | 0.3-2.0 | <1,0* | 1.5 | 0.05 | 52°12'57.2" 17°37'34.3" |
| 8 | GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 160° | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.06 | 52°12'55.1" 17°37'3S.8" |
| 9 | GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 290° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0,05 | 52°12'58,0" 17“37'33,6" |
| 10 | GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 290“ | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.07 | 52s12'58.0'i 17“37'32.2" |
| 11 | GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az, 290° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52°12'58.3" 17°37'31.1" |
| 12 | PKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 152° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52“12’56.9" 17“37‘32.9" |
| 13 | PKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 40“ | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52“12,59.4n 17“37'34.3" |
| - | GKP w odległości 286m od anteny sektorowej az. 40° | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52°13'4.8" 17“37'44.0" |
| - | GKP w odległości 370m od anteny sektorowej az, 160“ | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 52“12,46.4" 17“37'40.8" |
| - | GKP w odległości 572m od anteny sektorowej az. 290“ | 0.3-2.0 | <1,0* | 1.5 | 0.05 | 52°13,4.1'1 17°37'5.9" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokoś ć pomiaru [m] | Wartość natężenia poła magnetycznego H [A/m}1 | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru1' H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMh3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 40° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°12'58.0" 17°37'34.31' |
| 2 | GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az, 40° | 2.0 | 0.004 | 0.006 | 0.08 | 52°12'58,7" 17°37'35.4" |
| 3 | GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 40° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°12'59.4" 17°37'36.8" |
| 4 | PKP w odległości 37m od anteny sektorowej az, 40° | 0.3-2,0 | <0.003* | 0.004 | 0,06 | 52°12'57.6" 17°37'36.1" |
| 5 | GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 152° | 2.0 | 0,003 | 0.005 | 0.07 | 52°12l56.5" 17°37'35.4" |
| 6 | GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 160° | 2.0 | 0.003 | 0.004 | 0.06 | 52°12’56.5" 17°37’35.0* |
| 7 | GKP w odległości lim od anteny sektorowej az, 160° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°12'57.2" 17°37'34.3" |
| 8 | GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 160° | 2.0 | 0.003 | 0,004 | 0,06 | 52°12'55.1" 17°37,35.8" |
| 9 | GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 290° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°12'58.0" 17°37'33.6" |
| 10 | GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az, 290° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 52°12'58.0" 17“37'32.2" |
| 11 | GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 290° | 0,3-2,0 | <0,003* | 0.004 | 0.06 | 52°12'58.3" 17°37'31.1“ |
| 12 | PKP w odległości 38m od anteny radioliniowej az. 152° | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52',12'56,9'1 17°37‘32.9" |
| 13 | PKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 40° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°12'59,4" 17°37'34.3" |
| - | GKP w odległości 286m od anteny sektorowej az, 40° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°13'4.8" 17°37'44.0" |
| - | GKP w odległości 370m od anteny sektorowej az. 160° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,004 | 0.06 | 52°12'46.4" 17°37'40.8" |
| - | GKP w odległości 572m od anteny sektorowej az. 290° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°13!4,1" 17°37'5.9" |

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

1	 wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

2	 współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

3	 do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMei WMH przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m,

4	 do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

5	 maksymalna wartość chwilowa

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10.	 Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11.	 Podstawa prawna

1)	 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)

2)	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3)	 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4)	 Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12.	 Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badan

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13.	Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Signed by / Podpisano przez:

Date / Data: 2023-05-10 14:53

Obliczenia i sprawozdanie wykonał

Signed by / Podpisano przez:

Date / Data: 202305-09 15:59

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,

Stawisk ,i

Kiecko

13

G-ęb r:«

'13

Wiewolno

Trzemeszno

Pyszezyn

m

Gniezna

KU

Janko mo □alne

EJ

Lubawo

Orchowu

Lednogóra

ienki

cdzsskó

Niechanowo

S&orzęcin

Źyriowo Czerniejewo 123

Budzisk w Kość :flJrsy

W iJaiwa

nm

Po w iz

Dslio-^lte

fl wuartaw

Nek a

Psary Ma łe

Wezesnia

Bialężyce

Węgierki p-j

fWO

13

133

Strzałkowo

SlupCJI

13

Cią/nń	Lądek

Ztktyófów

ni

Cl

Eollrit

ido

polsko

Kf!l4Q74SVD

Miłosław

Sld

Pyzdry

Rzgów

WatCfe

SulłiLrintA:

Orrittihijwa

Nowe Miasto nad Wartą Choć; cza

EDI

Jurków

k?

Gizałki

Grodziec

Mieszków

Clekza

Afiflapo Jarocin

13

Chocz

raczewD

1/i'ysanntnwn-k

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska SA. 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Załącznik nr 1

| Załącznik nr 2 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO (70748N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej |
| --- | --- |
|  | Legenda: (X) ► * Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania Kierunek oddziaływania anten sektorowych anten radioliniowych |

Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 40748 (70748N!) PPO_KOLACZKOW_KOLACZKOWO

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej