iliad

PLAV

GROUP

Poznań, 2024-03-28

STAROSTWO POWIATOWE

WE WRZEŚNI

0 2 -04- 2024

łłość zai.

r

dz 	4.M5,

Podpis

Prowadzący instalację: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.

Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacii bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3007

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t i Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z poźn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami ozporządzeme Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zqłoszema informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających poie elektromagnetyczne:

Ul. Wrocławs_ka 43, 62-300 Września, gm. Września, pow. wrzesiński

P4 sp_	Przedkłada	informację	o	zmianach	w	instalacji	z	wykorzystaniem	formularza bedaceao

załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie zqłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku aby zakres zmian był czytelny dla organu.	1

Załączniki:

1)	formularz aktualizacyjny instalacji;

2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jeqo złożenia.

Z poważaniem

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

I.	 Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni

Wydział Środowiska i Rolnictwa 62-300 Września

ul. Chopina 10	_

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRZ3007 (zgłoszenie nr 4)	__

1.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symbofi NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), firm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT; 3030053) (KTS: 10023015830053)

2.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

3.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji Ul. Wrocławska 43, 62-300 Września, gm. Września, pow. wrzesiński

4.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r_w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

5.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

6.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

7.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 10443W Antena Sektorowa 12_GHLNT: 13782W Antena Sektorowa 21_HV: 10443W Antena Sektorowa 22JGHLNT: 13782W Antena Sektorowa 31J-iV: 10443W Antena Sektorowa 32JGHLNT: 13782W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W

8.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

II.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: (17°33'38.3"E,52°19'18.7"N)

Antena Sektorowa 12_GHLNT: (17°33'38.3"E,52019'18.7"N)

Antena Sektorowa 21_HV: (17°33'38.3"E,52°19'18.7"N)

Antena Sektorowa 22_GHLNT: (17°33'38.3"E,52°19'18.7"N)

Antena Sektorowa 31_HV: (17°33'38.3"E,52019'18.7"N)

Antena Sektorowa 32_GHLNT: (17°33'38.3"E,52°19'18.7"N)

Radiolinia RL1: (17°33'38.3"E,52019'18.7"N)

Radiolinia RL2: (17°33'38.3"E,52°19'18.7"N)	_

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz,2600MHz, 80GHz

LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_HV: 15,50m Antena Sektorowa 12_GHLNT: 15,50m Antena Sektorowa 21_HV: 13,50m Antena Sektorowa 22_GHLNT: 13,50m Antena Sektorowa 31_HV: 15,50m Antena Sektorowa 32_GHLNT: 15,50m Radiolinia RL1: 16,20m   Radiolinia RL2: 16,20m

| LP4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_HV: 10443W Antena Sektorowa 12_GHLNT: 13782W Antena Sektorowa 21_HV: 10443W Antena Sektorowa 22_GHLNT: 13782W Antena Sektorowa 31_HV: 10443W Antena Sektorowa 32_GHLNT: 13782W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W |
| --- | --- |
| LP 5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_HV: azymut 0°, pochylenie 0-140 (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_GHLNT: azymut 0°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 120°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 22JSHLNT: azymut 120°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_HV: azymut 270°, pochylenie 0-14° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 32 GHLNT: azymut 270°, pochylenie 0-14° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 157° Radiolinia RL2: azymut 286° |
| LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) |
| LP7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2024-03-28 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: PodPis: fo |
| II. Wypełnia orqan ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |
| Data zarejestrowania zgłoszenia | Numer zgłoszenia |

RADIOLOG S.C.

71-026 Szczecin ul. Dworska 46 tel. 535-353-102

e-mail: radiolog_sc@poczta.onet,pl

AB 413

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/144/24/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 Numer: WRZ3007

Adres: 62-300 Września, ul. Wrocławska 43 woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.

Egz, nr 1/2

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Data pomiarów: 2024-03-25

Edycja z dnia 02.01.2024 r.

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/144/24/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonanych clla celów ochrony środowiska

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1.	 Zleceniodawca:

•	 nazwa: P4 Sp. z o.o.

•	 adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2.	 Miejsce zainstalowania:

•	 obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4

•	 numer: WRZ3007

•	 miejsce: Września, ul. Wrocławska 43, woj. wielkopolskie

•	 współrzędne geograficzne: 52°19’18.71 "N, 17°33'38.32"E

II.	CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

|  |  | Parametry systemów nadawczo-odbiorczych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa |
| Rzeczywisty czas pracy fh/doba/ | 24 |
| Rodzaj wyhvarzanego pola | stacjonarne |
| Lp. | Antena Producent / Typ | Azymut 1°] | Wysokość zawieszenia liuj n.p.t. | Pasmo [MHz] | Zakres tilt miir-tnax [°j | EIRP dla anteny [W'] |
|  | Huawei ATR451709 |  |  | 900 | 0- 14 |  |
| 1 |  | 0 | 15,5 | 1800 | 0- 10 | 13782 |
|  |  |  |  | 2100 | 0-10 |  |
|  | Huawei | 0 | 15,5 | 800 | 0- 14 | 10443 |
| 2 | ATR4517R1 |  |  | 2600 | 0- 10 |  |
|  | Huawei ATR451709 |  |  | 900 | 0-14 |  |
| 3 |  | 120 | 13,5 | 1800 | 0-10 | 13782 |
|  |  |  |  | 2100 | 0- 10 |  |
|  | Huawei | 120 | 13,5 | 800 | 0- 14 | 10443 |
| 4 | ATR4517R1 |  |  | 2600 | 0- 10 |  |
|  | Huawei ATR451709 |  |  | 900 | 0- 14 |  |
| 5 |  | 270 | 15,5 | 1800 | 0- 10 | 13782 |
|  |  |  |  | 2100 | 0- 10 |  |
|  | Huawei | 270 | 15,5 | 800 | 0- 14 | 10443 |
| 6 | ATR4517R1 |  |  | 2600 | 0- 10 |  |

Tabela 2. Parametry radiolinii

| Lp. |  | Antena |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość pracy [GHz] | Moc wyjściowa [dBm] | Typ/Producent | Średnica anteny [m] | Azymut 1°3 | Wysokość zainstalowania [m] |
| 1 | 80 | 19 | VHLP1 -80 | 0,3 | 157 | 16,2 |
| 2 | 80 | 19 | YHLP1-80 | 0,3 | 286 | 16,2 |

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie występują.

III.	OPIS POMIARÓW

Cel badań: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

1.	 Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca

2.	 Data pomiarów: 25.03.2024 r.

3.	 Nazwiska osób wykonujących pomiary:

4.	 Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

5.	Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

| 1. | r~ ' Miernik | NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotność od 5% do 95% SMP2 nr I5SN0135 Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM zakres pracy; a) temperaturowy od -10°C do +50“C, b) wilgotność od 5% do 95% |
| --- | --- | --- |
|  | Sondy pomiarowe | EF6091 nr 01053, zakres pracy: a)temperaturowy od -10°C do50°C, b) wilgotność od 5% do 95% WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracv: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotność od 5% do 95% |
|  | Zakres pomiaru pola | EF6091: 0,5 - 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 - 1000 V/m |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości | EF609! 80 MHz - 90 GHz, WPFS HP: 0,1 MHz 4- 8 GHz |
|  | Podane wartości niepewności tu niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k-2 dla pomiaru składowej elektrycznej sondą: | EF6091 w paśmie częstotliwości 80MHz 4 ]0 GHz - w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 % EF6091 w paśmie częstotliwości 10 4 90 GHz- - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 % - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 % WPFS HP: w paśmie częstotliwości 0,3 4 8 GHz: wynosi 24,5 % |
|  | Świadectwa wzorcowania mierników Narda -NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15SN01 35 | LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 7.10.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078. |
|  | Sprawdzanie bieżące mierników |  |
|  | Narda - NBM- 550 nr B-0404 i SMP2 nr 15 SN 0 J 35 | Według procedury określonej w Instrukcji roboczej 1R-0I i IR-02 |
| 2. | Miemik/lermohigrometr | Termik4S nr 720823 |
|  | Zakres pomiaru temperatury | od - 30°C do 4 70°C |
|  | Zakres pomiaru wilgotności | od 0% do 4 ] 00% |
|  | Świadectwo wzorcowania | nr 0128/AH/24, z dnia 24 slyczma.2024 r„ wydane przez MUTECH |
| 3. | Przymiar wstęgowy/ dalmierz | typ MBI -50 / DISTO,m D510 |
|  | Długość pomiaru | 50 m: /250 m |
|  | Świadectwo wzorcowania / certyfikat | 6W1/718/15 zdma 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar w Gdańsku /10966S8857 z dnia 03 marca 2021 r |
| 4 | Odbiornik GPS | Gamiin GPSMAP 64s |
|  | Dokładność | 0,1° |

6.	Metodyka wykonania pomiarów: Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

6.1 Przepisy prawne:

1.	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

2.	 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.j.

7.	Opis warunków ekspozycji w jakich były wykonane pomiary: Stacja bazowa WRZ3007 usytuowana jest na budynku Hotelu Kosmowski.

W otoczeniu obiektu występuje zabudowa handlowo-usługowa. Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie częstotliwości: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3007 wykonano w godzinach 1300 - 1715 podczas rzeczywistej pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych i radiolinii: 0°, 120°, 270° i 157°, 286° do odległości dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.

Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek.

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

7.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

|  | Temperatura rei | Wilgotność rói | Opady atmosferyczne |
| --- | --- | --- | --- |
| początek badań | 9,1 | 78,8 | nie wystąpiły |
| koniec badań | 8,6 | 79,2 | nie wystąpił}' |

8.	Identyfikacja widma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę.

IV.	WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu. w którym wykonano pomiary.

1.	Załącznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów

Piony pomiarowe oznaczony 1 A, 1B,1C, ID usytuowane są w odległości 10 m od źródła pola elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny jak również inne piony oznaczone dodatkowo literą. Oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy,

DPP - dodatkowy pion pomiarowy.

Wynik pomiaru, to uśredniona wartość zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o:

- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),

< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

| "— Parametr fizyczny Zakres częstotliwości" -— pola elektromagnetycznego | Składowa elektryczna E (V/m) | Składowa magnetyczna 11 (A/m) |
| --- | --- | --- |
| od 400 MHz do 2000 MHz | 1,375 x f0-5 | 0,0037 x f0'5 |
| od 2 GHz do 300 GHz | 61 | 0,16 |

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WME i WMH przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pól elekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj. WME 28V/m i WMu 0,073A/m.

V.	WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu Stacji bazowej WRZ3007 zlokalizowanej we Wrześni, ul. Wrocławska 43, woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy pól elektromagnety cznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

■	 Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 załączniki: zal. nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiarów,

zal. nr 3 - szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium - Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

■	 Otrzymują:

1.	 Zleceniodawca - P4 Sp. z o.o.- 1 egz.

2.	 a/a -1 egz.

Sprawozdanie sporządził:

Sprawozdanie autoryzował:

- kierownik laboratorium

KONIEC SPRAWOZDANIA Szczecin, dn. 28.03.2024 r.

| Pion pomiar owy | Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne) | Ezm | Niepew ność | Niepew ność | Ezm z niepewn ością | Poprą wka | Natężenie pola E | Wartość gr. dla pola E | Wartość gr, dla pola H | Wskaźnik WME | Natężenie pola H | Wskaźnik WMH | Kierunek pomiaro wy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E | Pomiary wewnątrz pomieszczeń | [V/m] | [O/o] | [V/m] | [V/m] | H | [V/m] | [V/m] | [A/m] |  | [A/m] |  | [°] |
|  | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |  | Tak | Tak | Wyliczane automatycznie | Nie | Wyliczane automatycznie | Tak | Tak | Wyliczane automatycznie |  |
| 1 GKP | 52,3219528 | 17,5606422 | Nie | 1,2 | 24,5 | 0,29 | 1,49 | 1 | 1,49 | 28 | 0,073 | 0,053 | 0,0040 | 0,054 | 0 |
| 2 DPP | 52,3219986 | 17,5608997 | Nie | 1,1 | 24,5 | 0,27 | 1,37 | i | 1,37 | 28 | 0,073 | 0,049 | 0,0036 | 0,050 | 0 |
| 3 DPP | 52,3222122 | 17,5611591 | Nie | 0,9 | 24,5 | 0,22 | 1,12 | 1 | 1,12 | 28 | 0,073 | 0,040 | 0,0030 | 0,041 | 0 |
| 4 DPP | 52,3224373 | 17,5612965 | Nie | 1,1 | 24,5 | 0,27 | 1,37 | 1 | 1,37 | 28 | 0,073 | 0,049 | 0,0036 | 0,050 | 0 |
| 5 GKP | 52,3226814 | 17,5606556 | Nie | 1,6 | 24,5 | 0,39 | 1,99 | 1 | 1,99 | 28 | 0,073 | 0,071 | 0,0053 | 0,072 | 0 |
| 6 DPP | 52,3227348 | 17,5609646 | Nie | 1,5 | 24,5 | 0,37 | 1,87 | 1 | 1,87 | 28 | 0,073 | 0,067 | 0,0050 | 0,068 | 0 |
| 7 GKP | 52,3229904 | 17,5606308 | Nie | 1,4 | 24,5 | 0,34 | 1,74 | 1 | 1,74 | 28 | 0,073 | 0,062 | 0,0046 | 0,063 | 0 |
| 8 DPP | 52,3229713 | 17,560173 | Nie | 1,5 | 24,5 | 0,37 | 1,87 | 1 | 1,87 | 28 | 0,073 | 0,067 | 0,0050 | 0,068 | 0 |
| 9 GKP | 52,3232956 | 17,5606422 | Nie | 1,3 | 24,5 | 0,32 | 1,62 | 1 | 1,62 | 28 | 0,073 | 0,058 | 0,0043 | 0,059 | 0 |
| 1A GKP | 52,3218155 | 17,56077 | Nie | 1,2 | 24,5 | 0,29 | 1,49 | 1 | 1,49 | 28 | 0,073 | 0,053 | 0,0040 | 0,054 | 120 |
| 10 GKP | 52,3217316 | 17,5610619 | Nie | 2,9 | 24,5 | 0,71 | 3,61 | 1 | 3,61 | 28 | 0,073 | 0,129 | 0,0096 | 0,131 | 120 |
| 11 GKP | 52,3215599 | 17,5615005 | Nie | 3,4 | 24,5 | 0,83 | 4,23 | 1 | 4,23 | 28 | 0,073 | 0,151 | 0,0112 | 0,154 | 120 |
| 12DPP | 52,3217201 | 17,5617809 | Nie | 3,7 | 24,5 | 0,91 | 4,61 | 1 | 4,61 | 28 | 0,073 | 0,165 | 0,0122 | 0,167 | 120 |
| 13 GKP | 52,3214455 | 17,5617924 | Nie | 4,8 | 24,5 | 1,18 | 5,98 | i | 5,98 | 28 | 0,073 | 0,213 | 0,0159 | 0,217 | 120 |
| 14 DPP | 52,3211288 | 17,5618668 | Nie | 5,5 | 24,5 | 1,35 | 6,85 | 1 | 6,85 | 28 | 0,073 | 0,245 | 0,0182 | 0,249 | 120 |
| 15 GKP | 52,3213196 | 17,5621758 | Nie | 5,2 | 24,5 | 1,27 | 6,47 | 1 | 6,47 | 28 | 0,073 | 0,231 | 0,0172 | 0,235 | 120 |
| 16 GKP | 52,3211479 | 17,5626755 | Nie | 4,7 | 24,5 | 1,15 | 5,85 | 1 | 5,85 | 28 | 0,073 | 0,209 | 0,0155 | 0,213 | 120 |
| IB PKP | 52,3217812 | 17,5606995 | Nie | 1,2 | 24,5 | 0,29 | 1,49 | l | 1,49 | 28 | 0,073 | 0,053 | 0,0040 | 0,054 | 157 |
| 17 PKP | 52,3215599 | 17,5608673 | Nie | 3,1 | 24,5 | 0,76 | 3,86 | 1 | 3,86 | 28 | 0,073 | 0,138 | 0,0102 | 0,140 | 157 |
| 18 PKP | 52,3213348 | 17,5610275 | Nie | 3,3 | 24,5 | 0,81 | 4,11 | 1 | 4,11 | 28 | 0,073 | 0,147 | 0,0109 | 0,149 | 157 |
| 19 PKP | 52,3211212 | 17,5612564 | Nie | 5,2 | 24,5 | 1,27 | 6,47 | 1 | 6,47 | 28 | 0,073 | 0,231 | 0,0172 | 0,235 | 157 |
| 20 DPP | 52,3210258 | 17,5615864 | Nie | 4,9 | 24,5 | 1,20 | 6,10 | 1 | 6,10 | 28 | 0,073 | 0,218 | 0,0162 | 0,222 | 157 |
| 21 DPP | 52,3208084 | 17,5617695 | Nie | 3,6 | 24,5 | 0,88 | 4,48 | 1 | 4,48 | 28 | 0,073 | 0,160 | 0,0119 | 0,163 | 157 |
| 22 PKP | 52,3206978 | 17,5615864 | ul. Opolska 3 - II kondyg., pokój w otwartvm oknie | 4,1 | 24,5 | 1,00 | 5,10 | 1 | 5,10 | 28 | 0,073 | 0,182 | 0,0135 | 0,185 | 157 |

Zai. nr 1 do Sprawozdania 42/144/24/OS Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel.535-353-102

| Pion pomiar owy | Miejsce pomiaru (współrzędne geograficzne) | Ezm | Niepew ność | Niepew ność | Ezm z niepewn ością | Poprą wka | Natężenie pola E | Wartość gr. dla pola E | Wartość gr. dla pola H | Wskaźnik WME | Natężenie pola H | Wskaźnik WMH | Kierunek pomiaro wy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | E | Pomiary wewnątrz pomieszczeń | [V/m] | [%] | [V/m] | [V/m] | [-] | [V/m] | [V/m] | [A/m] |  | [A/m] |  | [°] |
|  | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna |  | Tak | Tak | Wyliczane automatycznie | Nie | Wyliczane automatycznie | Tak | Tak | Wyliczane automatycznie |  |
| 23 DPP | 52,3203087 | 17,5614357 | ul. Opolska 4-1 kondyg., w świetle okna | 1,5 | 24,5 | 0,37 | 1,87 | 1 | 1,87 | 28 | 0,073 | 0,067 | 0,0050 | 0,068 | 157 |
| 1C GKP | 52,3218651 | 17,5604973 | Nie | 2,1 | 24,5 | 0,51 | 2,61 | 1 | 2,61 | 28 | 0,073 | 0,093 | 0,0069 | 0,095 | 270 |
| 24 GKP | 52,3218651 | 17,5604172 | Hotel Komskowski IV kondyg., pokój 304 w otwartym oknie | 5,2 | 24,5 | 1,27 | 6,47 | 1 | 6,47 | 28 | 0,073 | 0,231 | 0,0172 | 0,235 | 270 |
| 24A DPP | 52,3218651 | 17,5604172 | Hotel Komskowski IV kondyg., pokój 304 | 1,1 | 24,5 | 0,27 | 1,37 | 1 | 1,37 | 28 | 0,073 | 0,049 | 0,0036 | 0,050 | 270 |
| 25 GKP | 52,3218651 | 17,559494 | Nie | 3,1 | 24,5 | 0,76 | 3,86 | 1 | 3,86 | 28 | 0,073 | 0,138 | 0,0102 | 0,140 | 270 |
| 26 GKP | 52,3218651 | 17,5591831 | Nie | 3,5 | 24,5 | 0,86 | 4,36 | 1 | 4,36 | 28 | 0,073 | 0,156 | 0,0116 | 0,158 | 270 |
| 27 GKP | 52,3218765 | 17,5578117 | Nie | 1,9 | 24,5 | 0,47 | 2,37 | 1 | 2,37 | 28 | 0,073 | 0,084 | 0,0063 | 0,086 | 270 |
| 28 GKP | 52,3218765 | 17,557478 | Nie | 1,7 | 24,5 | 0,42 | 2,12 | 1 | 2,12 | 28 | 0,073 | 0,076 | 0,0056 | 0,077 | 270 |
| ID PKP | 52,321888 | 17,560503 | Nie | 1,9 | 24,5 | 0,47 | 2,37 | 1 | 2,37 | 28 | 0,073 | 0,084 | 0,0063 | 0,086 | 286 |
| 29 PKP | 52,3222198 | 17,5586586 | Nie | 1,6 | 24,5 | 0,39 | 1,99 | 1 | 1,99 | 28 | 0,073 | 0,071 | 0,0053 | 0,072 | 286 |
| 30 PKP | 52,3222542 | 17,5583897 | Nie | 1,5 | 24,5 | 0,37 | 1,87 | 1 | 1,87 | 28 | 0,073 | 0,067 | 0,0050 | 0,068 | 286 |

Zal. nr 2 do Sprawozdania 42/144/24/OS Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46. tel.535-353-102

Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-42/144/24/OS

Stacja bazowa WRZ3007 Września ul. Wrocławska 43 SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI

LEGENDA:	1	pion	pomiarowy	•	źródło	PEM